| COMITETUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BLAJ |
| --- |
| DATE CARACTERISTICE DE APĂRARE A OBIECTIVELOR INUNDABILE |
| Nr. crt. | Denumirea zonei inundabile LOCALIZARE (Cursul de apă şi localitatea) | Denumirea obiectivelor din zona inundabilă | Cauzele inundării . | Număr de telefon, fax, -primărie, | Amplasamentul Staţiei hidrometrice locale | Mărimi de apărare locale | Amplasamentul Staţiei hidrometrice sau postului pluvio avertizor | Mărimi de apărare avertizoare | Timpul de propagare a undei de viitură, sau timpul de concentrare a precipitaţiilor periculoase de la postul pluvio la obiective | Lucrări hidrotehnice de apărare existente pe fiecare curs de apă: -denumire, -caracteristici tehnice (L, l, H) -puncte critice -anul PIF | Probabilităţi de inundare P% |
|  |  |  |  |  |  | CAL, CIL, CPL |  | CAZ, CIZ, CPZ |  |  | Normată (proiectată) |
|  |  |  |  |  |  | Faze de apărare la diguri |  | Faze de apărare la diguri |  |  | Reală |
|  |  |  |  |  |  | Faze de apărare gheţuri |  | Praguri critice la precipitaţii |  |  |  |
| 0. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | Râul TARNAVA MARE BLAJ | - 776 gospodarii - 19 obiective economice - 2 obiective sociale - Cai comunicatie - 2 km drum - 6,5 km retea apa - 3 poduri - 6,5 km retea apa - 6.5 km retea gaz - 6,5 retea energie electrica - 4,5 km retea canalizare - 169 ha teren agricol - 43,3 ha padure si pepiniera – 15,3 km dig | Revărsare rau | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | Statia hidrometrica Blaj aval pod rutier mal stang | CAL 250 C.L.L. 350 C.P.Z. 450 | Statia hidrometrica Medias | C.A.Z. 170 C.I.Z. 250 C.P.Z 325 | 12 11 10 | Indiguire si regularizare raul Tarnava Mare si afluentii la Blaj – ambele maluri L 211,676 km l = 16 m H = 2,0 m Destinatar SGA Alba An punere in functiune 1982 | 1 % |
| 1A | TARNAVA MARE MANARADE – mal drept | - 65 ha agricol - 1 obiectiv economic balastiere SC PRENIS SRL - dig 1930 ml | Revarsare rau Tarnava Mare | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | Statia hidrometrica Blaj aval pod rutier mal stang | CAL 250 C.L.L. 350 C.P.Z. 450 | Statia hidrometrica Medias | C.A.Z. 170 C.I.Z. 250 C.P.Z 325 | 12 11 10 | Dig din pamant L = 1930 m l = 6 m H =0,5 m Destinatar Primaria Blaj |  |
| 1B | TARNAVA MARE MANARADE – mal drept | - 12 gospodarii - 1 pod rutier - 1 conducta gaz metan - 1,5 km drum - 30 ha teren agricol - dig 3340 ml | Revarsare rau Tarnava Mare | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | Statia hidrometrica Blaj aval pod rutier mal stang | CAL 250 C.L.L. 350 C.P.Z. 450 | Statia hidrometrica Medias | C.A.Z. 170 C.I.Z. 250 C.P.Z 325 | 12 11 10 | Dig din pamant L = 3340 m l = 6 m H =1,5 m Destinatar Primaria Blaj |  |
| 1 C | TARNAVA MARE BLAJ – mal drept | - 157 gospodarii - 10 obiective economice - Baraj + statie pompe - Drumuri judetene - SCV sere si depozite - Depozit REMAT Trans SRL - Piata agroalimentara - Moara cereale - Depozit mat constructie - Statia de epurare - 1 pod rutier - 1 punte pietonala - 1,5 km strazi - 0,5 km drum DN 14 B - 6 ha pepiniera Ocol Silvic - 37,81 ha Padure Misca - 52 ha teren agricol - 4,916 km dig aparare - 1,5 km netede canalizare - 1,5 retele spa potabila - 1,5 km retele gaz | Revarsare rau Tarnava Mare | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | Statia hidrometrica Blaj aval pod rutier mal stang | CAL 250 C.L.L. 350 C.P.Z. 450 | Statia hidrometrica Medias | C.A.Z. 170 C.I.Z. 250 C.P.Z 325 | 12 11 10 | Dig aparare L = 4,916 km l = 16 m H = 2,0 m Destinatar SGA Alba An punere in functiune 1982 | 1% |
| 1D | TARNAVA MARE BLAJ – mal stang | - 607 gospodarii - 2 scoli generale - Obiective economice - Baza productie Primarie - SC Marcaiana SRL - Statie de pompe ape uzate - SC ACIM SRL - SC SIMOLACT SRL ( ferma animale) - 1 sala nunti - 1 stadion - 32 ha teren agricol - 5,0 km strazi - 5,0 km retele canalizare - 5,0 km retele apa potabila - 5,0 km retele gaz metan - retele electrice - 3,5 km dig | Revarsare rau Tarnava Mare | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | Statia hidrometrica Blaj aval pod rutier mal stang | CAL 250 C.L.L. 350 C.P.Z. 450 | Statia hidrometrica Medias | C.A.Z. 170 C.I.Z. 250 C.P.Z 325 | 12 11 10 | Dig aparare L = 3,200 km l = 16 m H = 2,0 m Destinatar SGA Alba An punere in functiune 1982 | 1% |
| 2. | TARNAVA Mal drept Mal stang | - 300 ha teren agricol - 152 gospodarii - 2 obiective economice - SC APIS PROD SRL - Atelier reparatii - Moara cereale - 1 obiectiv social - Dispensar uman si veterinar - 8 ha gradini - 4,2 ha teren agricol - 2,5 km strazi si drumuri | Revarsare rau | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | Statia hidrometrica Blaj aval pod rutier mal stang | CAL 250 C.L.L. 350 C.P.Z. 450 | Statia hidrometrica Medias | C.A.Z. 170 C.I.Z. 250 C.P.Z 325 | 12 11 10 | Dig aparare L = 3,560 km l = 16 m H = 2,0 m Destinatar SGA Alba An punere in functiune 1982 | 1 % |
| 3. | Vale Spatac | - 2 gospodarii - 2 podete rutiere - 60 ha teren agricol | Scurgere de pe versanti | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Valea Veza | - 72 gospodarii - 3 poduri rutiere - 1 podet pietonal | Scurgeri de pe versanţi | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. | TARNAVA MICA | - 56 gospodarii - 2 obiective economice - moara de cereale - 2 poduri rutiere - 1 pod CF - 0,5 km retea gaz - 0,5 retea apa potabila - 57,5 ha teren agricol - 6,5 ha gradini | Revarsare rau | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | Statia hidrometrica Blaj aval pod rutier mal stang | CAL 250 C.L.L. 350 C.P.Z. 450 | Statia hidrometrica Medias | C.A.Z. 170 C.I.Z. 250 C.P.Z 325 | 12 13,5 12,5 | - | - |
| 6 | VALEA TIUR | - 22 gospodarii - 10 ha teren agricol - 1,5 ha gradini | Scurgeri de pe versanţi | Z – 710110 - 711714 - 711111 - 711529 Fax -710014 N-711111 | - | - | - | - | - | - | - |
| Notă | CA – COTA DE ATENŢIE, CI – COTA DE INUNDAŢIE , CP – COTA DE PERICOL, F I , F II, F III - Faze de apărare la diguri şi gheţuri Zonele inundabile se stabilesc prin studii hidrologice pentru probabilităţi de depăşire ale debitelor maxime în funcţie de importanţa obiectivelor sau, în lipsa acestora prin materializarea nivelelor maxime istorice cunoscute |  |

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

PRIMAR,

GHEORGHE VALENTIN ROTAR